Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( po zmianach z dnia 02.10.2009 )

Wyposażenie autobusu 19-to miejscowego

- Silnik o mocy co najmniej 130 KM

- Tachograf cyfrowy

- Ogranicznik prędkości

- Wymiary pojazdu

  - Wysokość min – 270 cm

  - Szerokość min – 190 cm

  - Długość min – 720 cm

  - Rozstaw osi  - min 430cm

- Poduszka powietrzna kierowcy

- ABS – lub system równoważny

- EBV - lub system równoważny

- ASR - lub system równoważny

- BAS- lub system równoważny

- ESP - lub system równoważny

- Czujniki zużycia klocków hamulcowych

- Hamulce przednie i tylne tarczowe wentylowane

- Wszystkie szyby termoizolacyjne

- Półka nad przednią szybą

- Półki w przedziale pasażerskim

- Podłoga przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładzina antypoślizgową

- Oznaczenie wyjść awaryjnych oraz przynajmniej 4 wybijaki do szyb

- Pełne komfortowe wyłożenie i wygłuszenie ścian bocznych i dachu przestrzeni pasażerskiej tapicerką miękką

- Fotel kierowcy z pełną regulacją

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Pełne oszklenie przestrzeni pasażerskiej

- Klimatyzacja z nawiewami na przedział pasażerski umieszczonymi w półkach nad głowami i kabinę kierowcy

- Parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia

- Oświetlenie niezależne siedzeń umieszczone w półce nad głowami

- Centralny zamek

- Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

- Drzwi tylne skrzydełkowe

- Niezależne ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej

- Oświetlenie stopnia bocznego

- Oświetlenie centralne przedziału pasażerskiego

- Oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej

- Radio z odtwarzaczem CD + głośniki w przedziale pasażerskim + mikrofon

- Fotele w przestrzeni pasażerskiej wyposażone w regulację oparcia  oraz pasy bezpieczeństwa oraz zintegrowane zagłówki i podłokietnikami

- Fotele w przestrzeni pasażerskiej przygotowane do szybkiego montażu i demontażu

- Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach przesuwnych

- Wieszaki ubraniowe w słupkach bocznych

- Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach przedziału pasażerskiego

- Szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich

- Dwa komplety pasów do mocowania wózka i osoby niepełnosprawnej

- Oznakowanie pojazdu symbolami „Inwalidzi”

- Komplet opon zimowych z felgami

- Przystosowanie do przewozu 2 osób na wózkach

- Przegroda za siedzeniem kierowcy

- Wentylator nawiewowy i wymieniający powietrze w przestrzeni pasażerskiej

- Boczne listwy ochronne

- Najazdy przystosowane do wprowadzania wózków inwalidzkich

- Napęd tylni

Samochód musi być fabrycznie nowy